# Грузовые вагоны колеи 1520мм

## Терминология

Грузоподъемность - максимально допустимая конструкцией нагрузка вагона, устанавливаемая МПС с учетом полного обеспечения безопасности движения поездов.

Динамическая нагрузка — характеризует использование грузоподъемности вагонов в процессе перевозки, т.е. с учетом расстояния пробега. Средняя динамическая нагрузка показывает количество эксплуатационных тонно - километров, приходящееся на 1 вагоно - километр.

Статическая нагрузка — количество тонн погруженного груза, приходящееся в среднем на один вагон.

Технический коэффициент тары вагона — представляет собой отношение тары к грузоподъемности этого вагона.

Техническая норма загрузки — это обязательное количество груза, которое должно быть погружено в данный тип вагона при полном использовании вместимости или грузоподъемности.

## Крытые вагоны

### 4-осный крытый вагон (с металлической торцовой стеной), модель 11-066

Рис 1

Назначение для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта 066 00 000-05

Технические условия ТУ24-5-278-75

Модель вагона 11-066

Тип вагона 204

Изготовитель АВЗ

Грузоподъемность, т 66

Масса тары вагона, т 22

Нагрузка

статическая осевая, кН(тс) 227 5 (22 75)

погонная, кН/м (тс/м) 61 6 (6 16)

Скорость конструкционная, км/ч 120

Габарит 1-ВМ(0-Т)

База вагона, мм 10000

Длина, мм

по осям сцепления автосцепок 14730

по концевым бачкам рамы (длина рамы) 13870

Ширина максимальная, мм 4279

Высота от уровня верха головок рельсов мм

максимальная 4688

до уровня пола 1283

“отчество осей, ни 4

Модель 2-осной тележки 18-100

Наличие стояночного тормоза есть

Длина кузова внутри, мм 13844

Ширина кузова внутри, мм 276(1

Высота кузова по боковой стене мм 2791

Размеры в свету, мм

дверного проема 2000х2343

загрузочного люка в боковой стене 690х370

загрузочного люка в крыше 0 400

Объем кузов., м3

до уровня люков 86 4

полный с учетом объема крыши 120 15

Год постановки па серийное производство или закупки вагона 1979

Примечание На вагонах постройки до 1974 г Грузоподъемность 64 т , 1960 1963 г г 62 т

| Модель | Назначение | ТУ |
| --- | --- | --- |
| 12-1000 | Цельнометаллический | 24-5-387-77 |
| 12-119 | Цельнометал. (глухий торцовые станы) | 3-198-83 |
| 12-119' | Крыша съемная | - |
| 12-127 | Цельнометаллический | - |
| 12-132 | Цельнометал. (глухий торцовые станы) | 43-577-89 |
| 12-141 | Люки в полу, глухие торцевые стенки | 3-2064-89 |
| 12-141' | Крыша съемная | - |
| 12-146 | Крыша съемная | 3182-004- 07518941-93 |
| 12-1505 | Цельнометал. (глухой кузов) | 24.00.806-82 |
| 12-159 | Автомобили | 3182-013- 075.18941-95 |
| 12-1592 | Глухой кузов | 24.00.807-82 |
| 12-175 | Глухой кузов | - |
| 12-282 | Сталь рулонная | 24.05.01.079-92 |

### 4-осный крытый вагон, модель 11-066

Рис 2

Назначение для перевозки штучных, черновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта 66 00 000-04

Технические условия ТУ24-5-278-75

Модель вагона 11-066

Тип вагона 264

Изготовитель АВЗ, ПНР

Грузоподъемность, т 68

Масса тары вагона, т 22

Нагрузка

статическая осевая, кН(тс) 2275(2275)

погонная, кН/м (тс/м) 61,6 (616)

Скорость конструкционная, км/ч 120

Габарит 1 ВМ (О Т)

База вагона, мм 10000

Длина, мм

по осям сцепления автосцепок 14730

по концевым балкам рамы (длина рамы) 13870

Ширина максимальная, мы 3279

Высота от уровня верха головок рельсов, мм

максимальная 4700

до уровня пола 1283

Количество осей, шт 4

Модель 2-осной тележки 18-100

Наличие переходник площадки с ручным тормозом иет

Наличие стояночного тормоза есть

Длина кузова внутри, мм 13800

Ширина кузова внутри, мм 2760

Высота кузова по боковой стене, мм 2791

Размеры в свету, мм

дверною проема 2000х2301

загрузочного люка в боковой стене 690х.370

загрузочного люка в крыше *0 400

Объем кузова, м3

до уровня люков 86,4

полный с учетом объема крыши 120,15

Год постановки на серийное производство или закупки вагонов 1960

### 4-осный цельнометаллический вагон с переходной площадкой и уширенными дверными проемами, модель 11-264

Рис 7

Назначение для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта 264 00 000 00

Технические условия ТУ24 05 802 86

Модель вагона 11 -264

Тип вагона 207

Изготовитель АВЗ

Грузоподъемность, т 68

Масса тары вагона, т 25

Нагрузка

статическая осевая, кН(тс) 228 (23 25)

погонная кН/м (тс/м) 61.87 (6 31)

Скорость конструкционная км/ч 120

Габарит 1 ВМ(0Т)

База вагона, мм 10000

Длина, мм

по осям сцепления

автосцепок 14730

по концевым балкам рамы

(длина рамы) 13510

Ширина максимальная мм 3249

Высота от уровня верха головок рельсов, мм

максимальная 4645

до уровня пола 1285

Количество осей шт 4

Модель 2-осной тележки 18 100

Наличие переходной площадки есть

Наличие переходной площадки с ручным тормозом нет

Наличие стояночного тормоза есть

Длина кузова внутри, мм 13082

Ширина кузова внутри, мм 2764

Высота кузова по боковой стене, мм 2791

Размеры и свету мм

дверного проема 3794х2343

загрузочного люка в боковой

стене 614х365

### 4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, модель 11-270

Назначение для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта 27000000-00

Технические устоим ТУ24 05 863 86

Модель вагона 11 270

Тип вагона 206

Изготовитель АВЗ

Грузоподъемность, т 68,8

Масса тары вагона, т 24,5

Нагрузка

статическая осевая кН(тс) 228(2325)

погонная кП/м (гс/м) 61 9 (631)

Скорость конструкционная км/ч 120

Габарит 1 ВМ (0 Т)

База вагона мм 10000

Длина мм

по осям сцепления

автосцепок 14730

по концевым балкам рамы

(длина рамы) 13870

III Ирина максимальная мм 3266

максимальная 4688

до уровня пола 1286

Количество осей шт 4

Моден 2-осной тележки 18 100

Наличие переходной площадки нет

ручным тормозом нет

Наличие стояночного тормоза есть

Длина кузова внутри, мм 13844

Ширина кузова внутри, мм 2764

Высота кузова по боковой стене мм 2791

Размеры в свету мм

дверного проема 3802х2343

загрузочного люка в боковой

стене 614х365

загрузочного люка в крыше ? 400

до уровня люков 104

полный с учетом объема крыши 122

производство или закупки вагона 1986

### 4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, модель 11-260

Назначение : для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта 26000.000-00

Технические условия ТУ2405 498-86

Модель вагона 11-260

Тип вагона 206

Изготовитель АВЗ

Грузоподъемность, т 68

Масса тары вагона, т 26

Нагрузка :

статическая осевая, кН(тс) 228 (23 27)

погонная, кН/м (тс/м) 53 76 (5 49)

Скорость конструкционная, км/ч 120

Габарит 1-ВМ (0-Т)

База вагона, мм 12240

по осям сцепления

автосцепок 16970

(длина рамы) 15750

Ширина максимальная, мм 3266

Высота от уровня верха головок рельсов, мм

максимальная 4688

до уровня нота 1286

Количество осей, шт 4

Модель 2-осной тележки 18-100

Наличие переходной площадки нет

Наличие переходной ппощадки с

ручным тормозом нет

Наличие стояночного тормоза есть

Длина кузова внутри, мм 16080

Ширина кузова внутри, мм 2770

Высота кузова по боковой стене, мм 3050 Размеры в свету, мм:

дверною проема 3973х2717

загрузочного люка в боковой

стене 614х365

загрузочного люка и крыше 0 400

Объем кузова, м3

до уровня люков

полный с учетом объема крыши 138

производство или закупки вагона 1989

### 4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, модель 11-217

Назначение для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта 2170000010

Технические условия ТУ24 5 365 84

Модель вагона 11-217

Тип вагона 206

Изготовитель АВЗ. СРР

Грузоподъемность, т 68

Масса тары вагона, т 24,7

Нагрузка

статическая осевая кН(тс) 231,8(23,18)

погонная. кН/м(тс/м) 62,9(629)

Скорость конструкционная км/ч 120

Габарит 1ВМ(0Т)

База вагона мм 10000

Длина мм

по осям сцепления автосдепок 14730

по концевым балкам рамы (длина рамы ) 13870

Ширина максимальная, мм 3249

Высота от уровня верхл головок рельсов мм

максимальная 4668

до уровня пола 1286

Количество осей шт 4

Модель 2-осной тележки 18100

Наличие переходной площадки нет

Наличие переходной площадки с ручным тормозом нет

Наличие стояночного тормоза есть

Длина кузова внугри мм 13844

Ширина кузова внутри мм 2764

Высота кузова по боковой стене, мм 2737

Размеры в свету мм

дверного проема 3794х2343

загрузочного люка в боковой стене 690х370

загрузочного люка в крыше ?400

Объем кузова м3

до уровня люков 104

полный с учетом объема крыши 120

Год постановки на серийное производство или закупки вагона 1976

Возможность установки 6уферов нет

### 4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, модель 11-276

Назначение для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих зашиты от атмосферных осадков

Номер проекта 276 00 000-01СБ

Технические условия ТУ24 05 900-89

Модель вагона 11 -276

Тип вагона

Изготовитель АВЗ

Грузоподъемность, т 68

Масса тары вагона, т 26

статическая осевая, кН(тс) 230,5(23,5)

погонная, кН/м (тс/м) 59,97(6,12)

Скорость конструкционная, км/ч 120

Габарит 1-ВМ(0Т)

База вагона, мм 10000

по осям сцепления автосцепок 15360

по концевым балкам рамы 14 570

Ширина максимальная, мм 3266

Высота от уровня верха головок рельсов, мм

максимальная 4688

до уровня пола 1286

Количество осей, шт 4

Модель 2-осной тележки 18 100

Наличие переходной площадки есть

Наличие стояночного тормоза есть

Длина кузова внутри мм 13844

Ширина кузова мм

внутри 2764

по раме 2790

Высота кузова внугри по

боковой стене, мм 2800

Размеры в свету мм

дверного проема 3802х2334

дверною проема при одной

открытой двери 1990х2334

Объем кузова, м3

без крыши 104

полный с учетом объема крыши 122

Количество загрузочных люков в крыше, шт 4

Год постановки на серийное производство 1990

### 4-осный крытый вагон, модель 11-280

Назначение для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта 280 00 000-00

Технические условия ТУ24 05 949 90

Модель вагона 11-280

Тип вагона

Изготовитель АО "Алтайвагон"

Грузоподъемность, г 68

Масса тары вагона, т 26

Нагрузка

статическая осевая, кН(тс) 230,3(23,5)

погонная, кН/м (тс/м) 54,29(5,54)

Скорость конструкционная, км/ч 120

Габарит 1 ВМ (0-1)

База вагона, мм 12240

Длина, мм

по осям сцепления автосцепок 16970

но концевым балкам рамы 15750

Ширина максимальная мм 3266

Высота от уровня верха головок рельсов, мм

максимальная 4693

до уровня пола 1286

Количество осей, шт 4

Модель 2-осной тележки 18 100

Наличие переходной площадки нет

Наличие стояночного тормоза есть

Объем кузова, м3 138

Внутренние размеры кузова, мм

длина 15724

ширина 2764

Наличие торцовых дверей нет

Количество загрузочных люков,

боковой стене шт 4

Размеры в свету (длина, ширина)

загрузочного люка в боковой стене, мм 614х365

Площадь пола, м2 43.5

Год постановки на серийное производство 1991

Возможность установки буферов нет

### 4-осный крытый вагон-хоппер для цемента, модель 11-715

Назначение для перевозки насыпью цемента и других порошкообразных и гранулированных грузов, требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта 71500

Технические условия ТУ24-5-076-76

Модель вагона 11-715

Тип вагона 930

Изготовитель КрВЗ

Грузоподъемность, т 67

Масса тары вагона, т 18,5

Нагрузка

статическая осевая. кН(тс) 209,0(21,37)

погонная, кН/м (тс/м) 70.27 (7,17)

Скорость конструкционная, км/ч 120

Габарит 1-Т

База вагона, мм 7700

Длина, мм

по осям сцепления автосцепок 11920

по концевым балкам рамы (длина рамы) 10700

Ширина максимальная, мм 3278

Высота от уровня верха головок рельсов, мм

максимальная 4180

до разгрузочных устройств 315

Количество осей, шт 4

Модель 2-осной тележки 18-100

Наличие переходной площадки есть

Наличие переходной площадки с ручным тормозом нет

Наличие стояночного тормоза есть

Объем кузова, м3 55

Длина мм

по верхней обвязке 8110

кузова внутри (по верху) 7910

Ширина максимальная, мм

по крыше 3278

по стойкам 3240

Количество люков, шт

загрузочных 4

разгрузочных 4

Размеры люка в свету, мм

загрузочных 0621

разгрузочных 500х400

Угол наклона торцовых стенок бункеров, град. 50

Год постановки на серийное производство 1966

### 4-осный крытый вагон-хоппер для цемента, модель 19-758

Назначение для перевозки насыпью цемента и других порошкообразных и гранулированных грузов, требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта 758 00 000

Технические условия ТУ24-05 543 85

Модель вагона 11-758

Тип вагона 930

Изготовитель Кр ВЗ

Грузоподъемность т 72

Масса тары вагона, т 19,5

Скорость конструкционная, км/ч 120

Габарит 1Т*

База вагона, мм 7700

Длина, мм

но осям сцепления автосцепок 11920

по концевым балкам рамы

(длина рамы) 10700

Ширина максимальная, мм 3278

Высота от уровня верха головок

рельсов, мм

максимальная 4405

до разгрузочных устройств 315

Количество осей, шт 4

Модель 2-осной тележки 18 100

Наличие переходной площадки есть

Наличие стояночного тормоза есть

Объем кузова, м3 60

Длина мм

по верхней обвязке 8110

кузова внутри (по верху) 7910

Ширина максимальная, мм

по крыше 3278

по стойкам 3240

Количество люков шт

загрузочных 4

разгрузочных 4

Размеры люка в свету, мм

загрузочных 0*621

разгрузочных 500х400

Год постановки на серийное производство 1986

Возможность установки буферов нет

### 4-осный крытый вагон-хоппер для цемента, модель 55-321

Назначение для перевозки цемента

Номер проекта 321

Технические условия ТУ 3182-001-09436259-93

Модель дагона 55-321

Тип вагона

Изготовитель Великолукский ЛРЗ

Грузоподьемность, т 68

Масса тары вагона, т 20 91

Нагрузка

статическая осевая, кН(тс) 218,3 (22,25)

погонная, кН/м (тс/м) 72.0 (7,34)

Скорость конструкционная, км/ч 120

Габарит 1-Т

База вагона, мм 7800

Длина мм

по осам сцепления автосцепок 12120

по концевым балкам рамы

(.длина рамы) 10900

Ширина максималывя мм 3218 Высота от уровня верха головок рельсов мм

максимальная 4325

до разгрузочных устройств 315

Количество осей шт 4

Модель 2-осной тележки 18100

Наличие переходНой площадки есть

Наличие стояночного тормоза есть

Объем кузова м3 56

Длина мм

по верхней обвязке 83 00

кузова внутри (по верху) 8092

Ширина максимальная, мм

по крыше 3192

по стойкам 3206

Количество люков, шт

загрузочных 4

разгрузочных 4

Размеры люка в снегу, мм

загрузочных 0*620 ,разгрузочных 500х400

Год постановки на серийное

производство 1993

### 4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений, модель 11-740

Назначение для бестарной перевозки насыпных гранулированных минеральных удобрений

Номер проекта 738 00 000 0

Технические условия

Модель вагона 19Х051

Тип вагона 902

Изготовитель Кр ПЗ

Грузоподъемность т 64

Масса тары вагона т 20

Нагрузка

статическая осевая кН(тс) 205,7(21,5)

погонная, кН/м (там) 63,9 (6 52)

Скорость конструкционная, км/ч 120

Габарит 1-ВМ(0-Т)

База вагона, мм 8980

Длина мм

по осям сцепления автосцепок 13200

по концевым балкам рамы

(длина рамы) 11980

Ширина максимальная мм 3220

Высота от уровня верха головок рельсов мм

максимальная 4590

до разгрузочных устройств 253

Количество осей шт 4

Модель 2-осной тележки 18100

Наличие стояночного тормоза есть

Объем кузова м3 73

Длина мм

по верхней обвязке 8680

кузова внутри (по верху) 8500

Ширина максимальная, мм

по крыше 3220

по стойкам 3210

Количество люков шт

загрузочных 4

разрузочных 4

Размеры люка в свету, мм

загрузочных 470х1620

разгрузочных 840х2382

Угол наклона торцовых стенок, град 65

угол наклона бункеров град 55

Год постановки на серийное призводство

Возможность установки буферов нет

### 4-осный крытый вагон-хоппер для сырья минеральных удобрений, модель 19-Х051

Назначение для бестарной перевозки насыпных гранулированных минеральных удобрений

Номер проекта 738 00 000-0

Технические условия

Модель вагона 19-Х051

Тип вагона 902

Изготовитель КрВЗ

Грузоподьемность т 64

Масса тары вагона, т 20

Нагрузка

статическая осевая, кН(тс) 205,8 (21)

погонная, кН/м (тс/м) 68.11 (6.95)

Скорость конструкционная, км/ч 120

Габарит 1 -Т

База вагона, мм 7870

Длина, мм

по осям сцепления автосцепок 12090

по концевым 6алам рамы

(длина рамы) 10870

Ширина максимальная, мм 3270

Высота от уровня верха головок рельсов, мм

максимальная 4177

до разгрузочных устройств 286

Количество осей, шт 4

Модель 2-осной тележки 18 100

Наличии стояночного тормоза есть

Объем кузова, м3 57

Длина мм

по верхней обвязке 7552

кузова внутри (по верху) 7352

Ширина максимальная, мм

по крыше 3270

по стойкам 3238

Количество люков, шт

загрузочных 2

разгрузоЧнЫХ 2

Размеры люка в свету, мм

загрузочных 3620х700

разгрузочных 4500х800

Угол наклона торцовых стенок, град 55

Угол наклона бункеров , град 47

Год постановки на серийное произвдство 1972

### 4-осный вагон-хоппер для минеральных удобрений, модель 19-923

Назначение для перевозки минеральных удобрении

Номер проекта 923 00 000

Технические условия ТУ424 05 349 86

Модель вагона 19-923

Тип вагона

Изготовитель ВСЗ г Стаханов

Грузоподъемность, т 70

Масса тары вагона, т 23

Нагрузка

статическая осевая. кН(тс) 228 (23,25)

погонная, кН/м (тс/м) 69,1 (7 05)

Скорость конструкционная, км/ч 120

Габарит 1-Т

База вагона, мм 8980

Длина, мм

по осям сцепления автосцепок 13200

по концевым балкам рамы

(длина рамы) 11980

Ширина максимальная, мм 3260

Высота иг уровня верха головок рельсов, мм

Максимальная 4914

до разгрузочных устройств 300

Количество осей, ии 4

Модель 2-осной тележки 18-100

Наличие переходной площадки есть

Наличие стояночною тормоза есть

Объем кузова, м3 81

Длина мм

по верхней обвязке 8916

кузова внутри (по верху) 8526

Ширина максимальная по стойке, мм 3248

Количество люков, шт

загрузочных 4

разгрузочных 4

Размеры люка в свету, мм

загрузочных 620х1650

разгрузочных 930х2508

Угол наклона горновых стенок, град 65

Угол наклона бункеров, град 55

Год постановки на серийное

производство 1979

Возможность установки буферов нет

### 4-осный вагон-хоппер для технического углерода, модель 25-4001

Назначение для перевозки технического углерода насыпью

Номер проекта 4001 00 000

Технические условия ТУ25-5-448 78

Модель вагона 25-4001

Тип вагона

Изготовитель ДВЗ им "Газеты Правда"

Грузоподъемность т 60

Масса тары вагона, т 24

Нагрузка

статическая осевая кН(тс.) 205 8 (21)

погонная. кН/м (тс/м) 47,04 (4,8)

Скорость конструкционная, км/ч 120

Габарит 1 -Т

База вагона, мм 13370

Длина, мм

по осям сцепления автосцепок 17500

ко концевым балКам рамы

(длина рамы) 16280

Ширииа максимальная, мм 3112

Высота от уровня верха головок рельсов мм

максимальная 4722

до разгрузочных устройств 269

Количесгво осей, шт 4

Модель 2-осной тележхи 18-100

Наличие стояночного тормоза есть

Объем кузова, м3 146

Длина мм

по верхней обрвязке 16272

кузова внутри (по верху) 16085

Ширина максимальная мм

по крыше 3066

по стойкам 3104

Количество люков, шт

загрузочных 12

разгрузочных 8

Размеры люка в свету, мм

загрузочиых 0* 300

разгрузочных 0* 390

Угол наклона торцовых стенок,

бункеров, град 40

Год постановки на серийное производство 1979

Возможность установкм буферов нет